BİRİMLER     –     ÖLÇÜLER    –    FORMÜLLER

ÖLÇÜLER

| KUVVET BİRİMLERİ |
| --- |
| kg | Din | Jul/cm | N.Kg.m/s2 |
| 1 | 9,807.105 | 0,981 | 9,871 |
| 10,2.107 | 1 | 10-7 | 10-5 |
| 10,2 | 107 | 1 | 102 |
| 0,102 | 105 | 0,01 | 1 |

ELEKTROTEKNİK

| İş = Güç x Zaman A=P x t = U x l x t = t [Ws] |
| --- |
| İŞ BİRİMLERİ |
| ws=jul | kWh | Psh | kgm | mcal=WE |
| 1 | 2,778.10-7 | 0,377.10-7 | 0.102 | 2,388.10-4 |
| 3,60.10-6 | 1 | 1,36 | 3,671.105 | 860 |
| 2,648.10-6 | 0,736 | 1 | 270.103 | 631 |
| 4,186.103 | 1,163.10-3 | 1,581.10-3 | 426.9 | 1 |
| Güç = P= U=x1=1xR [W] |
| GÜÇ BİRİMLERİ |
| watt=j/s | kW | Ps | mkp/s | kcal=WE/h |
| 1 | 10-3 | 0,00136 | 0,102 | 0,860 |
| 1000 | 1 | 1,36 | 102 | 860 |
| 736 | 0,736 | 1 | 75 | 631 |
| 9.81 | 0,00981 | 0,00136 | 0,102 | 0,860 |
| 1,16 | 1,16.10-3 | 158.10-5 | 0,188 | 1 |
| SİNÜSSEL İŞARETLERİN DÖNÜŞTÜRME ÇARPANLARI |
| BİLİNEN | ORTALAMA | RMS | TEPE | TEPEDEN TEPEYE |
| ORTALAMA | 1.0 | 1.11 | 1.57 | 3.14 |
| R.M.S. | 0.9 | 1.0 | 1.414 | 2.828 |
| TEPE | 0.637 | 0.707 | 1.0 | 2.0 |
| TEPEDEN TEPEYE | 0.32 | 0.535 | 0.5 | 1.0 |