BASIN BİLDİRİSİ

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu  Üyeleri ve Şube Komisyon Başkanları Gaziantep Valisi Sn. Erdal ATA’ yı makamlarında  ziyaret ettiler.

Sayın Valiye Gaziantep İli’ne İlişkin  Enerji Raporu sunuldu.  Raporda; Türkiye ve İlimiz Enerji sorunlarına ilişkin Şubemizin komisyonları ile birlikte yaptığı tespitler anlatıldı ve aşağıdaki hususlar görüşüldü.

- İlimiz Kurulu Güçleri ve özellikle Gaziantep merkezi besleyen ana trafo merkezlerinden Antep Trafo1,3,4 de bulunan kurulu güçlerin çektiği puant yüklere dikkat çekilerek, bu trafo merkezlerinde mutlaka yedek kurulu güç bulundurulması,

- Enerji dağıtımında şehrin birçok bölgesinde Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine belirtilen emniyet mesafelerine göre emniyet ihlallerinin olduğu, Elektrik Dağıtım Panolarında emniyet ihlallerinin olduğu ve konunun Elektrik Dağıtım Şirketi’ne iletildiği ve Dağıtım Şirketi tarafından da konunun farkında oldukları ve birçok tespit yapıldığı, bölgelerin yatırım programında olduğuna dair cevap verildiği, Şubemizin bu konunun takipçisi olmaya devam edeceği,

- Şehir genelinde tüm kurumlara ait panolarda emniyet ihlalleri olduğu,  Kurum Etiketi ve Tehlike Levhaları bulunmadığı, Her Kurumun panosunda  bir numarataj sistemi olması ve kolay erişim imkanı sağlanması gerekliliği,

- Karacaoğlan, Kocatepe, Özgürlük, Nurtepe, Pirsultan, Yunus Emre, Eyüp Sultan, Aydıntepe, Güvenevler,  Atatürk, İbrahimli mahallelerinden geçen 154 kV Enerji İletim Hattında, emniyet ihlalleri olduğu ve hattın deplasesi için çalışmaların başlatılması gerekliliği,

- Doğalgaz  aboneliklerinden sonra hayati önem taşıyan  Topraklama Tesisatlarının yıllık test ve ölçümlerinin yapılması ve gerekli duyuruların yapılması gerekliliği, ayrıca hayati önem taşıyan her abonede bulunması zorunlu olan ancak birçok abonede bulunmayan veya çalışmayan Kaçak Akım Rölesinin yaygınlaştırılması ve testi için çalışmaların yürütülmesi gerekliliği,

- Şehrimizde Aydınlatma için tip projeler ve uygulamalarının yapılması ve  Aydınlatma Master Planı gerekliliği,

- 4708 sayılı Yapı Denetim Uygulamaları hakkında yasa ile kentleşme ve güvenli yapılaşmanın yapı denetim firmalarına verilmesi ile denetimlerin öneminin artması ve Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü tarafından da denetimlerin sıklaşması gerekliliği,

- 30.10.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmenliğinin 60. maddesi uyarınca tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde sorumlu Elektrik Mühendisi bulunması gerekliliği,

- Asansör  Bakım-Onarım Firmalarında Elektrik Mühendisi Bulundurulması durumu,

- Üniversiteler işbirliği ile İlimiz Elektromanyetik Kirlilik Haritasının Çıkarılması, Elektromanyetik Ortam Ölçülmesi, Ortamın sağlık-risk boyutunun belirlenmesi,

- İbrahimli Bölgesi(Batıkent Mah, Atatürk Mah, Güneykent Mah.), Karataş Bölgesi(Güvenevler, Yeditepe, Karataş Mah.), Emek Mah.,Küsget, Gatem, 25 Aralık Sanayi,Oğuzeli Bölgesi, Köyler’de arızaya  ve sebeplerine ulaşmakta güçlük çekildiği ve bunun kısa sürmesinin ümit edildiği,

- Kamuda doğalgaz kullanımı ile birlikte Ofis sıcaklığının üzerine çıkıldığının düşünüldüğü,  tüm kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışma Bakanlığı’nın öngördüğü sıcaklığın kontrol edilmesi ve denetlenmesi gerekliliği,

- Atölyesi bulunan meslek liseleri haricinde, Okullarda  trafonun tesis edilmesi yerine okullar için AG abonesi alınması,  güvenliği, tesisin işletilmesi, bakımı, maliyeti açısından  ve trafo yer tesisinde yaşanan sorunlardan dolayı daha ekonomik ve verimli olacağı hususları dile getirildi.

Tüm bu konularda  Sayın Valimizden destek istendi.

Konulara olan hakimiyeti ve gerek İlimiz sorunlarına, gerekse STK olarak Şubemizin dile getirdiği konulara samimi bir yaklaşım gösteren Sayın Valimize bu duyarlılığından dolayı teşekkürlerimizi sunar, İlimiz Enerji Sorunlarını çözme gayretlerimizin devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.

Elektrik Mühendisleri Odası

Gaziantep Şubesi

Yönetim Kurulu