Çizelge – 12 : Hata akımı koruma düzenlerinin anma hata akımı  I ve işletme elemanlarının               gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci R

| Topraklama direnci | Anma hata akımı | I | mA | 10 | 30 | 100 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İşletme elemanlarının gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci | R | U = 50 V için |  | 5000 | 1666 | 500 | 166 | 100 |
|  |  | U = 25 V için |  | 2500 | 833 | 250 | 83 | 50 |
| İşaretli seçici hata akımı koruma düzenlerinin arkasındaki işletme elemanlarının gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci | R | U = 50 V için |  | -- | -- | 250 | 83 | 50 |
|  |  | U = 25 V için |  | -- | -- | 125 | 41 | 25 |
| Bu tip hata akımı koruma düzenlerinin üzerinde izin verilen en büyük direnç değerleri belirtilmiştir. Bu değerler R = (U / 2 I ) bağlantısıyla belirlenir |