Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine

Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında

Tebliğ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ, elektrik piyasasında yer alan gerçek veya tüzel kişilerin; iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlanmaları ve/veya iletim ve/veya dağıtım sistemini kullanmaları halinde TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile imzalamaları gereken bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 3- Bu Tebliğde geçen;

- Kanun: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

- Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

- Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

- EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

- TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

- Anlaşma gücü: Bir dağıtım sistemi kullanıcısının bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında; tahsis edilen güç ve bağlantı gücü veya kurulu güç olarak belirlenen gücü,

- Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları uyarınca iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlandıkları saha veya irtibat noktasını,

- Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları: İlgili bağlantı ve/veya sistem kullanım tarifesinin fiyatları, hükümleri ve şartlarını içeren ve bir üretim şirketi, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, dağıtım şirketi ya da tüketicilerin iletim sistemine ya da bir dağıtım sistemine erişmeleri ya da bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri de kapsayan anlaşmaları,

- Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

- Dağıtım sistemi kullanıcısı: Dağıtım sistemine bağlantı yapmış tüketiciler ile dağıtım sistemini kullanan üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, toptan satış şirketleri ve perakende satış şirketlerini,

- Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

- Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin bittiği noktadan itibaren, müstakilen elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekeyi,

- İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,

- İletim tesisi: 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı olan üretim tesislerinin bittiği noktalardan itibaren, iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri,

- İletim sistemi kullanıcısı: İletim sistemini kullanan; iletim sistemine doğrudan bağlantı yapmış tüketiciler, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, dağıtım şirketleri ve elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı yapan toptan satış şirketlerini,

- İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip oldukları lisans veya lisansları,

- Kullanıcı: İletim sistemi ve dağıtım sistemi kullanıcılarını,

- Maksimum enerji alış kapasitesi: İletim sistemine bağlantı noktasından alınan elektrik enerjisi gücünün MW olarak azami değerini,

- Maksimum enerji veriş kapasitesi: İletim sistemine bağlantı noktasına verilen elektrik enerjisi gücünün MW olarak azami değerini,

- Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için satın alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İletim Sistemine Bağlantı ve Sistem Kullanımı

İletim sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları

Madde 4- İletim sistemi kullanıcıları, TEİAŞ ile Ek-1’de yer alan anlaşmaları yapar. İletim sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarına ilişkin başvurular, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşması başvuruları eşzamanlı olarak yapılır.

Bağlantı ve/veya sistem kullanımına ilişkin olarak TEİAŞ ile iletim sistemi kullanıcısı arasında, bu Tebliğ uyarınca TEİAŞ tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanan standart anlaşmalar kullanılır. Bu anlaşmaların genel hükümlerinde, Kurul onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. Bağlantı anlaşmasında fiziki bağlantıya ilişkin termin programı, sistem kullanım anlaşmasında iletim sisteminin kullanılmaya başlanması için öngörülen tarih yer alır.

İletim sistemine aynı bağlantı noktasından doğrudan bağlanmak isteyen birden fazla tüketicinin ve dağıtım şirketinin bulunması ve başvuru taleplerinin tümünün karşılanmasının mümkün olmaması halinde TEİAŞ;

a)	Tüm başvuru sahiplerini durumdan bilgilendirir,

b)	Dağıtım şirketi tarafından yapılan başvuruya öncelik tanır,

c)	Bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla başvuru sırasına göre bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarını imzalar.

Bağlantı yapılması öngörülen bağlantı noktası itibarıyla sisteme bağlantı yapılmasının mümkün olmaması durumunda TEİAŞ; gerekçelerini başvuru sahibine yazılı olarak bildirmek suretiyle bir başka bağlantı noktası teklif edebilir.

TEİAŞ; alternatif bağlantı noktası gösterememesi veya teklif ettiği alternatif bağlantı noktasının başvuru sahibi tarafından kullanılabilir bir nokta olarak görülmemesi veya sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle genişleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının gerekli olduğu ve yeterli finansmanın mevcut olmadığı hallerde, söz konusu yatırımı kendi adına, başvuru sahibi tarafından finansmanı sağlanarak ilgili mevzuat kapsamındaki teknik standartlara uygun olarak yapılmasını isteyebilir. Bu durumda; gerçekleşen yatırıma ait toplam harcama tutarı, iletim sistemi kullanıcısı ile TEİAŞ arasında yapılacak bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde iletim sistemi kullanıcısının ödemekle yükümlü olduğu iletim tarifesi bedelinden düşülür.

İletim sistemine doğrudan bağlanmak isteyen tüketicilerin başvuruları TEİAŞ tarafından ancak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde belirlenen gerekçeler çerçevesinde reddedilebilir ve ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Maksimum enerji alış ve maksimum enerji veriş kapasiteleri

Madde 5- İletim sistemi kullanıcıları için bağlantı noktalarından enerji alış ve veriş kapasiteleri ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır;

            - Alış ve veriş kapasitelerine uygunluk:

1) İletim sistemi kullanıcısı, bağlantı noktasından bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları revize edilmeden maksimum enerji alış kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi alamaz,

2) İletim sistemi kullanıcısı, bağlantı noktasından bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları revize edilmeden maksimum enerji veriş kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi veremez.

            - İletim sistemi kullanıcısının alış veya veriş kapasitelerini ihlal etmesi:

1) Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenmiş bulunan yaptırımlar işlerlik kazanır,

2) TEİAŞ, ihlalin düzeltilmesi için iletim sistemi kullanıcısına, ihlalin tespit edildiği tarihte bildirimde bulunur.

Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi, bildirimi aldığı tarih itibarıyla, diğer iletim sistemi kullanıcıları ise bildirimin alınmasından itibaren otuz gün içerisinde bu durumu düzeltmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ilgili kullanıcının elektrik enerjisi kesilebilir. Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar verilmesi durumunda oluşan maliyetler, ilgili kullanıcı tarafından TEİAŞ’a ödenir.

TEİAŞ, elektrik enerjisi iletimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde maksimum kapasiteler üzerinde elektrik enerjisi alınmaması ve verilmemesi için otomatik enerji kesme sistemlerini devreye alabilir.

TEİAŞ’ın iletim sistemine doğrudan bağlı olan tüketicilerle yaptığı bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında taahhüt ettiği kapasiteyi sağlayamaması durumunda oluşacak zararların tazminine ilişkin hükümler bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenir.

İletim sistemi mülkiyet sınırları

Madde 6- TEİAŞ ile iletim sistemi kullanıcısı arasındaki tesis ve/veya teçhizatın mülkiyet sınırları aşağıda belirtildiği şekildedir;

- İletim sistemine 36 kV üstündeki gerilim seviyelerinden bağlı üretim tesislerinde, üretim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direği ile üretim tesisi şalt sahası arasındaki gevşek bağlantı hariç, enerji iletim hatları TEİAŞ’ın mülkiyetindedir,

- İletim sistemine 36 kV üstündeki gerilim seviyelerinden doğrudan bağlı tüketicinin bağlantı noktasına kadar olan tesis ve teçhizat kendi mülkiyetindedir,

- İletim sistemine 36 kV ve altındaki gerilim seviyelerinden doğrudan bağlı tüketici ve üretim tesisleri ile dağıtım şirketine ilişkin olarak, iletim şalt sahalarının dağıtım fiderleri de dahil olmak üzere iletim sistemindeki 36 kV ve altındaki gerilim seviyesindeki bağlantı noktalarına kadar olan tesis ve teçhizat TEİAŞ’ın mülkiyetindedir.

İletim sisteminden ayrılma

Madde 7- İletim sistemi kullanıcısı; iletim sistemine bağlı tesis ve/veya teçhizatını sistemden ayırmak istediğinde en az altı ay; iletim sistemi kullanımını sona erdirmek istediğinde ise en az üç ay önceden TEİAŞ’a yazılı bildirimde bulunur.

İletim sistemi kullanıcısı; içinde bulunulan yılın sonuna kadar olan iletim sistemi bağlantı ve/veya iletim sistemi sistem kullanım ve iletim sistemi sistem işletim fiyatlarına göre hesaplanan bedel ile ilgili fiyatlandırma metodolojisine uygun olarak belirlenen sona erdirme bedelini TEİAŞ’a öder.

TEİAŞ ile iletim sistemi kullanıcısı farklı bir süre için mutabık kalmadıkları takdirde, sistemle bağlantının fiziki olarak kesilmesini takip eden altı ay içerisinde birbirlerinin arazisinde bulunan varlıklarını kaldırır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dağıtım Sistemine Bağlantı ve Sistem Kullanımı

Dağıtım sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları

Madde 8- Dağıtım sistemi kullanıcıları, dağıtım şirketi ile Ek-1’de yer alan anlaşmaları yapar. Dağıtım sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarına ilişkin başvurular; Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği veya Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşması başvuruları eşzamanlı olarak yapılır.

Bağlantı ve/veya sistem kullanımına ilişkin olarak dağıtım şirketi ile dağıtım sistemi kullanıcısı arasında Kurul tarafından onaylanan standart anlaşmalar kullanılır. Bu anlaşmaların genel hükümlerinde, Kurul onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. Bağlantı anlaşmasında fiziki bağlantıya ilişkin termin programı, sistem kullanım anlaşmasında dağıtım sisteminin kullanılmaya başlanması için öngörülen tarih yer alır. Dağıtım sistemine bağlantı yapmak isteyen tüketiciler için Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen süreler esas alınır.

Perakende satış şirketleri ile dağıtım sistemine bağlı serbest tüketicilere elektrik enerjisi satışı yapan özel sektör toptan satış şirketlerinin, sistem kullanım anlaşması başvurularında aşağıdaki prosedür izlenir;

a)	Elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışının yapılacağı tüketicilerin yer aldığı her bir dağıtım bölgesi için ayrı başvuruda bulunulur,

b)	Dağıtım şirketinin, yapılan başvuruların değerlendirilmesi sırasında talep edebileceği ilave bilgiler, talebin tebliğ edildiği tarihi izleyen beş gün içerisinde dağıtım şirketine verilir,

c)	Dağıtım şirketi; başvuru tarihinden itibaren on iş günü veya ek bilgi talep edilmesi halinde yirmi gün içerisinde, sistem kullanım anlaşması için öngörebileceği özel hükümleri hazırlar ve başvuru sahibi tüzel kişiye gönderir,

d)	Başvuru sahibi tüzel kişiler, talep edilen özel hükümlere ilişkin görüşlerini, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde dağıtım şirketine yazılı olarak bildirir,

e)	Tarafların mutabakatı halinde, sistem kullanım anlaşması iki nüsha olarak imzalanır.

Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin lisansında yer alan dağıtım bölgesinde tüketicilere yaptıkları elektrik enerjisi satışı için sistem kullanım anlaşması düzenlenmez.

Dağıtım sistemi mülkiyet sınırları

Madde 9- Dağıtım şirketi ile dağıtım sistemi kullanıcısı arasındaki tesis ve/veya teçhizatın mülkiyet sınırları bağlantı anlaşmasında belirlenir.

Anlaşma gücü

Madde 10- Dağıtım sistemi kullanıcılarının anlaşma gücü ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır;

a) Anlaşma gücüne uygunluk:

1) Dağıtım sistemi kullanıcısı, bağlantı noktasından bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları revize edilmeden anlaşma gücünün üzerinde elektrik enerjisi alamaz,

2) Dağıtım sistemi kullanıcısı, bağlantı noktasından bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları revize edilmeden anlaşma gücünün üzerinde elektrik enerjisi veremez.

b) Dağıtım sistemi kullanıcısının anlaşma gücünü ihlal etmesi:

1) Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenmiş bulunan yaptırımlar işlerlik kazanır,

2) Dağıtım şirketi, ihlalin düzeltilmesi için dağıtım sistemi kullanıcısına, ihlalin tespit edildiği tarihte bildirimde bulunur.

Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi, bildirimi aldığı tarih itibarıyla, diğer dağıtım sistemi kullanıcıları ise bildirimin alınmasından itibaren otuz gün içerisinde bu durumu düzeltmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ilgili kullanıcının elektrik enerjisi kesilebilir. Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar verilmesi durumunda oluşan maliyetler, ilgili kullanıcı tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Dağıtım şirketi, elektrik dağıtımını olumsuz yönde etkileyecek şekilde anlaşma gücünün üzerinde elektrik alınmaması ve verilmemesi için otomatik enerji kesme sistemlerini devreye alabilir.

Dağıtım şirketinin, dağıtım sistemine bağlı tüketicilerle yaptığı bağlantı anlaşmalarında taahhüt ettiği kapasiteyi sağlayamaması durumunda oluşacak zararların tazminine ilişkin hükümler bağlantı anlaşmalarında düzenlenir.

Dağıtım sisteminden ayrılma

Madde 11- Dağıtım sistemi kullanıcısı, dağıtım sistemine bağlı tesis ve/veya teçhizatını sistemden ayırmak istediğinde en az dört ay; dağıtım sistemi kullanımını sona erdirmek istediğinde ise en az iki ay önceden dağıtım şirketine yazılı bildirimde bulunur.

Dağıtım şirketi ile dağıtım sistemi kullanıcısı; farklı bir sürenin uygulanması için mutabık kalmadıkları takdirde, sistemle bağlantının fiziki olarak kesilmesini takip eden dört ay içerisinde birbirlerinin arazisinde bulunan varlıklarını kaldırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Ödeme yükümlülüğü

Madde 12- Kullanıcı, Kurum tarafından iletim veya dağıtım faaliyetine ilişkin olarak onaylanan bağlantı fiyatı ve/veya sistem kullanım ve/veya sistem işletim fiyatları üzerinden hesaplanan bedeli TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine ödemekle yükümlüdür.

TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, kullanıcıya tahmini bir bedel tahakkuk ettirdiği takdirde, kesinleşen bedel üzerinden gerekli düzeltmeleri yapar.

Bağlantı varlıklarının işletme ve bakım masrafları, mülkiyet sınırları dahilinde ilgili taraflarca karşılanır.

Veri sağlama yükümlülüğü

Madde 13- Kullanıcı, Kurum onayına sunulacak bağlantı ve/veya sistem kullanım ve/veya sistem işletim fiyatlarının hesaplanabilmesi için TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından talep edilen verileri sağlamakla yükümlüdür.

TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi kullanıcılar tarafından veya kullanıcılar ile ilgili olarak kendisine verilen ya da kendisi tarafından edinilen her türlü bilgi ve/veya veriyi amacı dışında kullanamaz.

Teminatlar

Madde 14- Sisteme bağlantı yapılmasının TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından ilave yatırım gerektirdiği hallerde ya da sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle genişleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının gerekli olduğu ve yeterli finansmanın mevcut olmaması nedeniyle söz konusu yatırımın finansman koşulları TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından uygun bulunarak ilgili kullanıcı tarafından finanse edildiği hallerde, mali yükümlülüklerin teminat altına alınabilmesini teminen gereken teminat türleri, miktarları ile teminatların alınması ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak usul ve esaslar, TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından Kuruma teklif edilir ve Kurul kararı ile uygulamaya konur.

Teminata ilişkin belgeler, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarının imzalanması aşamasında diğer belgelerle birlikte kullanıcı tarafından TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine verilir.

Ödeme prosedürü

Madde 15- TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, her türlü vergi ve yükümlülükler de ilave edilmiş olan ayrıntılı ödeme bildirimini, takip eden ayın ilk beş günü içerisinde sistem kullanım anlaşması tarafı olan kullanıcıya gönderir.

Söz konusu kullanıcı, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günü izleyen onbeş gün içerisinde bildirimde yer alan tutarı, TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine öder. Ödemede gecikilen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde öngörülen gecikme zammı uygulanır.

Maddi hatalar dışında; ödeme bildirimi içeriğine yapılan herhangi bir itiraz, ödemeyi durdurmaz. TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin hatası nedeniyle fazla ödenmiş olan tutar, TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günden sonraki onbeş gün içerisinde bir itirazda bulunulması halinde, ödeme tarihini izleyen onaltıncı günden başlamak üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı da dahil olmak üzere bir sonraki ödeme dönemine ait bedelden mahsup edilir.

Tadilat

Madde 16- Bağlantı anlaşmasında belirlenen sahaya özgü teknik ve fiziki şartlarda herhangi bir değişiklik veya yenilemenin, anlaşmanın her iki tarafını da etkilemesi durumunda, değişiklik ya da yenileme işlemi tadilat olarak kabul edilir.

TEİAŞ veya dağıtım şirketi ya da kullanıcı, tadilatın gerekli olduğu durumlarda bağlantı anlaşmasının diğer tarafına tadilat talebinde bulunur.

Tadilat talebinin TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından yapılması halinde;

- TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, yapılması önerilen tadilatın ayrıntılarını ve tadilatın gerçekleştirilmesi için öngörülen tarihi ve süreyi içeren tadilat teklifini ilgili kullanıcılara eşzamanlı olarak gönderir,

- Kullanıcılar; tadilat teklifine ilişkin görüşlerini, tadilat teklifinin tebliğ edildiği tarihi izleyen onbeş gün içerisinde TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine bildirir,

- TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, kullanıcıların görüşlerini de dikkate alarak otuz gün içerisinde tadilat kapsamını belirler ve ilgili kullanıcılara tebliğ eder. TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında tadilat kapsamına ilişkin anlaşmazlıklarda bu Tebliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Tadilat talebinin iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlı kullanıcı tarafından yapılması halinde;

- Kullanıcı, yapılması önerilen tadilatın ayrıntılarını ve tadilatın gerçekleştirilmesi için öngörülen tarihi ve süreyi içeren tadilat teklifini TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine gönderir,

- TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi; tadilat talebinden etkilenmesi muhtemel diğer kullanıcıların da görüşlerini almak suretiyle tadilat teklifini, tadilat teklifinin tebliğ edildiği tarihi izleyen altmış gün içerisinde karara bağlar ve kullanıcıya tebliğ eder. TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında tadilat kapsamına ilişkin anlaşmazlıklarda bu Tebliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Tadilat; kullanıcının talebi üzerine gerçekleştirildiği takdirde; tadilat maliyeti kullanıcı tarafından üstlenilir. Tadilat; TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin talebi üzerine gerçekleştirildiği takdirde, kullanıcı mülkiyetindeki tesis ve/veya teçhizat için yapılan harcamalar dışındaki maliyet TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından üstlenilir.

TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, tadilatlar kapsamında ilgili kullanıcı tarafından üstlenilen maliyetler için, kullanıcıdan bir teminat vermesini talep edebilir.

Kullanıcı bağlantısının ve/veya enerjisinin kesilmesi

Madde 17- TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi; aşağıda belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda, kullanıcının tesis ve/veya teçhizatının bağlantısını ve/veya kullanıcının enerjisini kesebilir;

a)   Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince enerji kesilmesini gerektiren durumlar,

b)    İletim ve/veya dağıtım sisteminin herhangi bir bölümünün TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından test ve kontrolünün, tadilatının, bakımının, onarımının veya genişletilmesinin gerektirdiği durumlar,

c)    Mücbir sebep hallerinden birine bağlı durumlar,

d)    Can ve mal emniyetinin sağlanmasının gerektirdiği durumlar,

e)    İletim ve/veya dağıtım sistemini veya enerji alınan veya verilen başka bir sistemi etkileyen veya etkileme ihtimali olan kaza, sistem arızası veya acil durumlar.

(a) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde, TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi kullanıcıya en az beş gün önceden; (b) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde TEİAŞ kullanıcıya en az beş gün önceden, dağıtım şirketi ise, dağıtım sistemine bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiye en az beş gün önceden, dağıtım sistemine AG/YG’den Bağlantı Yapan Tüketicilere de en az iki gün önceden bildirimde bulunur. Diğer bentler kapsamında enerji kesintisinin gerekmesi durumunda ise mümkün olması halinde kullanıcının kesinti yapılmadan önce bilgilendirilmesi zorunludur

Enerji kesintisine neden olan durumun ortadan kalkmasından sonra kullanıcıya ait tesis ve/veya teçhizat mümkün olan en kısa sürede yeniden enerjilendirilir.

Kullanıcının bir bağlantı noktasında enerjisinin kesilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde; söz konusu talep, kullanıcıyla varılan mutabakata göre TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından yerine getirilir.

TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin, kullanıcının yazılı isteği üzerine veya kullanıcıdan kaynaklanan nedenlere dayalı enerjiyi kesme ve tekrar verme işlemleri ile ilgili olarak yaptığı harcamalar, kullanıcı tarafından üstlenilir”

Erişim ve müdahale hakkı

Madde 18- Kullanıcı, mülkiyetin gayri ayni haklar da dahil olmak üzere;

- Bağlantı ve iletim ve/veya dağıtım sistemi varlıklarının tesisi, işletmesi, bakımı, kontrolü, test edilmesi ve sökülmesi,

- Sayaçlara zaman sınırlaması olmaksızın erişim,

amacıyla TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine gerekli izni sağlar.

Kullanıcı yukarıda sayılan hakları tapu siciline masraflarını kendisi karşılayarak TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi lehine tescil ettirebilir. Bağlantı anlaşmasında bir hüküm yoksa, kira için bedel alınmaz.

Bir bağlantı anlaşması tarafı, temsilcileri, çalışanları ve davet ettiği sair kimseler hiçbir şekilde bağlantı anlaşmasının diğer tarafının tesis ve/veya teçhizatına, aşağıdaki haller dışında, ilgili tarafın izni olmaksızın müdahalede bulunamaz;

  - Can ve mal emniyetinin sağlanması için yapılması gereken acil durum müdahaleleri,

  - TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin, iletim ve/veya dağıtım sistemini ilgili mevzuat uyarınca işletebilmek amacıyla yapacağı müdahaleler.

Devir, temlik ve rehin

Madde 19- Kullanıcı, bu Tebliğ ve bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini önceden TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin yazılı onayını almaksızın başkalarına devir, temlik ve rehne konu edemez.

Devir ve temlik aşağıdaki şartlar yerine getirilmeden geçerli olmaz;

- Devir ve temlik edilmesi teklif edilen kişinin, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması tarafı olmasını ve ilgili bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarının tüm hüküm ve şartlarına uyacağını ve yükümlülüklerini yerine getireceğini TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine doğrudan taahhüt etmiş olması,

- Kullanıcının; kendi yükümlülükleri için vermiş olduğu teminatın devir ve temlik edilmesi teklif edilen kişinin yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini veya TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine eşdeğer bir teminat sağlayan yeni bir teminatla değiştirilmesini sağlamış olması.

Hizmet alımı

Madde 20- TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi ile kullanıcı, önceden birbirlerinin yazılı onayını almaksızın, tarafı oldukları bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini hizmet alımı yoluyla başkalarına gördürebilir. Hizmet alımı yoluna gidilmesi, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları ile bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerin devri anlamına gelmez. Hizmet alımı yapan kullanıcı, bu durumu uygulamanın başlamasından en az üç iş günü önceden TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine yazılı olarak bildirir.

Gizlilik

Madde 21- Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması tarafları, bu Tebliğin uygulanması sonucu ya da piyasa faaliyetleri veya başka bir yolla sahip oldukları ve açıklandığı takdirde ticari ilişkilere zarar verebilecek bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve kendi iştirakleri ve/veya hissedarları olan tüzel kişiler dahil üçüncü şahıslara açıklamamakla yükümlüdür.

Mücbir sebepler

Madde 22- Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması tarafları; bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması ile bu Tebliğ kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep olayları sonucunda yerine getiremediği takdirde, mücbir sebep olayının ya da etkilerinin devam ettiği ve yükümlülüğün yerine getirilmesini engellediği süre boyunca, etkilenen yükümlülükler askıya alınır.

Mücbir sebep nedeniyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen taraf; mücbir sebebe yol açan koşulları, olayın oluşumunu ve tahmini süresini açıklayan mücbir sebep bildirim raporunu, mücbir sebebin süresi boyunca yükümlülüklerini yerine getirememe durumunu ortadan kaldırmak için aldığı önlemleri ve güncel bilgileri içeren düzenli raporları TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine göndermek zorundadır.

Feragat

Madde 23- Kullanıcılar yazılı olarak haklarından feragat etmedikleri sürece, bu Tebliğ ve bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları kapsamındaki hakların kullanılmasındaki gecikme bu haklara herhangi bir şekilde zarar vermez ve bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bir hakkın kısmen kullanılması, bu hakkın veya başka bir hakkın ileride kullanımını engellemez.

Anlaşmazlıkların çözümü

Madde 24- TEİAŞ, dağıtım şirketi ve lisans sahibi kullanıcıların; bağlantı ve/veya sistem kullanımına ilişkin anlaşmanın hükümleri üzerinde mutabakata varamamaları halinde, taraflar, anlaşmazlığın çözümü konusunda Kuruma yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Anlaşmazlıklar, Kanunun ve tarafların ilgili lisanslarının hükümlerine göre Kurum tarafından çözüme kavuşturulur ve konu hakkında alınan Kurul kararları bağlayıcıdır.

Bildirimler

Madde 25- Bu Tebliğ uyarınca yapılan bildirimler, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda kullanıcı, adres değişikliğini, adres değişikliği gerçekleşmeden önceki üç iş günü içerisinde TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine yazılı olarak bildirir. Bu bildirimin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda mevcut en son adrese yapılmış tebligatlar geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yayımı tarihinde iletim sistemine bağlantısı olan ve/veya iletim sistemini kullanmakta olan kullanıcılar ile TEİAŞ arasında, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesi uyarınca düzenlenen süre içerisinde bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları imzalanır.

Geçici Madde 2- Bu Tebliğin yayımı tarihinde dağıtım sistemine bağlantısı olan ve/veya dağıtım sistemini kullanmakta olan üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile dağıtım şirketi arasında, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları imzalanır. Bu süre, yeterli olmaması durumunda, dağıtım şirketinin başvurusu üzerine Kurul kararıyla üç ay daha uzatılabilir.

Geçici Madde 3- Bağlantı ve sistem kullanımına ilişkin standart anlaşmalar kullanıcı özellikleri dikkate alınarak TEİAŞ ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından bu Tebliğin yayım tarihini izleyen otuz gün içerisinde hazırlanarak Kuruma sunulur. Kullanıcıların lisans almamış olması ve kullanıcılar ile sistem kullanım anlaşmalarının yapılmamış olması, bu kullanıcıların Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği uyarınca onaylanan sistem kullanım bedelini ve/veya sistem işletim bedelini TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine ödeme yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Ancak, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin dağıtım sistemine bağlı üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler için belirleyecekleri dağıtım sistem kullanımına ilişkin tarifeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca onaylanana kadar söz konusu tüzel kişilere dağıtım sistemi kullanım fiyatı tahakkuk ettirilmez.

Geçici Madde 4- TEİAŞ ile EÜAŞ arasındaki mülkiyet sınırları, 6/2/2003 tarihinde imzalanan “TEİAŞ ve EÜAŞ arasındaki İletim Şebekesi Sınırlarının Tespiti Protokolü” ile belirlendiği şekilde düzenlenir.

Geçici Madde 5- Bu Tebliğin yayımı tarihinde iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlanmış olan kullanıcılardan bağlantı ücreti alınmaz.

Yürürlük

Madde 26- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

EK 1

Bağlantı ve/veya Sistem Kullanım Anlaşmaları

|  | Anlaşma Tarafları | TEİAŞ ve/veya Dağıtım Şirketine Yapılması Gereken Ödemelerin Niteliği |
| --- | --- | --- |
| Bağlantı Anlaşması | TEİAŞ – İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişi | İletim Bağlantı Bedeli |
|  | TEİAŞ – İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Tüketici | İletim Bağlantı Bedeli |
|  | TEİAŞ – Dağıtım Şirketi | İletim Bağlantı Bedeli |
|  | Dağıtım Şirketi – Dağıtım Sistemine Bağlı Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişi | Dağıtım Bağlantı Bedeli |
|  | Dağıtım Şirketi – Tüketici | Dağıtım Bağlantı Bedeli |
| Sistem Kullanım Anlaşması | TEİAŞ – Dağıtım Şirketi | İletim Sistemi Kullanım Bedeli İletim Sistemi İşletim Bedeli |
|  | TEİAŞ – İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişi | İletim Sistemi Kullanım Bedeli İletim Sistemi İşletim Bedeli |
|  | 2 ---- | 2 ---- |
|  | TEİAŞ – İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Tüketici | İletim Sistemi Kullanım Bedeli İletim Sistemi İşletim Bedeli |
|  | TEİAŞ– İletim Sistemini Kullanarak Enerji İthal ve/veya İhraç Eden Tüzel Kişi | İletim Sistemi Kullanım Bedeli İletim Sistemi İşletim Bedeli |
|  | Dağıtım Şirketi – Dağıtım Sistemine Bağlı Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişi | Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli |
|  | Dağıtım Şirketi – Perakende Satış Şirketi | Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli (İletim Sistemi Kullanım Bedeli) (İletim Sistemi İşletim Bedeli) |
|  | Dağıtım Şirketi – Dağıtım Sistemine Bağlı Serbest Tüketiciye Doğrudan Satış Yapan Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişi | Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli (İletim Sistemi Kullanım Bedeli) (İletim Sistemi İşletim Bedeli) |
|  | Dağıtım Şirketi – Grup Ortağına Satış Yapan Otoprodüktör Grubu Şirket | Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli (İletim Sistemi Kullanım Bedeli) (İletim Sistemi İşletim Bedeli) |
|  | Dağıtım Şirketi – Dağıtım Sistemine Bağlı Serbest Tüketiciye Satış Yapan Toptan Satış Şirketi | Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli (İletim Sistemi Kullanım Bedeli) (İletim Sistemi İşletim Bedeli) |

2 21 Nisan 2004 tarihli ve 25440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile çıkarılmıştır.

# Footnotes

20 Aralık 2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile eklenmiştir.